## Slide 1: Тепловые машины
Подготовила:
учитель математики и физики
Узунова Елена Николаевна

## Slide 2: Содержание
Первый закон термодинамики.
Работа газа и пара.
Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики.
Роль термодинамики в современной физике.
Тепловые двигатели.
КПД теплового двигателя.
Пути совершенствования тепловых двигателей.
ЗАДАЧИ
Контрольный тест

## Slide 3: Закон сохранения и превращения энергии при тепловых процессах носит название Первого закона термодинамики: Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение её внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами
Q= ∆U + A
1 закон термодинамики

## Slide 4: Работа газа при расширении
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b7980-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_8.swf

## Slide 5: Применение 1 закона термодинамики к изопроцессам
Изопроцесс , Постоянная величина | Математичес кая запись закона | Графики изопроцессов |  |  | Первый закон термодинамики ∆U = A + Q или Q = ∆U + A′
Изо- термический Т = const |  |  |  |  | T- const, ∆T=0, значит и ∆U=0, тогда Q = A′ Газ совершает работу за счёт переданного ему количества теплоты
Изо- барный p = const |  |  |  |  | температура увеличивается ∆T>0, внутренняя энергия увеличивается ∆U>0 Q = ∆U + A′ Газ совершает работу при постоянном давлении и изменяет свою внутреннюю энергию
Изо- хорный V = const |  |  |  |  | Газ нагревают Q>0, внутренняя энергия увеличивается ∆U>0, но ∆V=0 (объём не изменяется) и значит А=0 ∆U = Q Количество теплоты, подводимое газу, идёт на изменение внутренней энергии
Адиабатный Q = 0 |  |  |  |  | Q=0 Система не обменивается теплом с окружающей средой ∆U = A Изменение внутренней энергии происходит за счёт совершения работы

## Slide 6: Второй закон термодинамики
Второй закон термодинамики указывает направление возможных энергетических превращений и тем самым выражает необратимость процессов в природе. Невозможно перевести теплоту от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах или в окружающих телах.

## Slide 7: Примеры необратимых процессов
Передача тепла от более нагретого тела к менее нагретому.
Колебания маятника.
Старение организмов.

## Slide 8
Развитие техники зависит от умения использовать громадные запасы внутренней энергии. Использовать эту энергию- это значит совершать за счет нее полезную работу. Рассмотрим источники, которые совершают работу за счет внутренней энергии.
Машины, преобразующие внутреннюю энергию топлива в механическую, называются тепловыми двигателями.
Тепловые двигатели

## Slide 9
Запасы внутренней энергии в земной коре и океанах можно считать практически неограниченными. Но располагать запасами энергии еще недостаточно. Необходимо уметь за счет энергии приводить в движение станки на фабриках и заводах, средства транспорта, тракторы и другие машины, вращать роторы генераторов электрического тока и т. д. Человечеству нужны двигатели — устройства, способные совершать работу. Большая часть двигателей на Земле — это тепловые двигатели, т. е. устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую.

## Slide 10
Тепловые двигатели
Паровая машина
ДВС
Газовая и паровая турбина
Реактивный двигатель

## Slide 11: Двигатель внутреннего сгорания.
Двигатель внутреннего сгорания – очень распространенный вид теплового двигателя. Топливо в нём сгорает прямо в цилиндре, внутри самого двигателя. Отсюда и происходит название этого двигателя.
Двигатели внутреннего сгорания работают на жидком топливе (бензин, керосин, нефть) или на горючем газе.
Применение двигателей внутреннего сгорания чрезвычайно разнообразно. Они приводят в движение самолёты, теплоходы, автомобили, тракторы, тепловозы. Мощные двигатели внутреннего сгорания устанавливают на речных и морских судах.

## Slide 12: Строение ДВС
1. впускной клапан.
2. выпускной клапан.
3. поршень.
4. шатун.
5. коленчатый вал.
6. свеча.

## Slide 13: Цикл ДВС
Один рабочий цикл в двигателе происходит за 4 такта(хода) поршня. Поэтому такие двигатели называют четырёхтактными. Один ход поршня совершается за пол-оборота коленчатого вала.
Цикл двигателя состоит из следующих четырёх процессов (тактов): впуска, сжатия, рабочего хода, выпуска.

## Slide 14
В начале первого такта при повороте вала двигателя поршень движется вниз, объём над поршнем увеличивается. Вследствие этого в цилиндре создаётся разрежение. В это время открывается впускной клапан и в цилиндр входит горючая смесь. К концу первого такта цилиндр заполняется горючей смесью, а впускной клапан закрывается.
Первый такт ДВС

## Slide 15: Второй такт ДВС
Во втором такте при повороте вала поршень движется вверх и сжимает горючую смесь. В конце второго такта, когда поршень дойдёт до крайнего верхнего положения, сжатая горючая смесь воспламеняется (от электрической искры) и быстро сгорает.

## Slide 16: Третий такт ДВС
Образующиеся при сгорании газы давят на поршень и толкают его вниз. Под действием расширяющихся нагретых газов двигатель совершает работу, поэтому этот такт называется рабочим ходом. Движение поршня передаётся шатуну, а через него коленчатому валу с маховиком. Получив сильный толчок, маховик затем продолжает вращаться по инерции и перемещает скрепленный с ним поршень при последующих тактах.

## Slide 17: Четвёртый такт ДВС
В конце третьего такта открывается выпускной клапан, и через него продукты сгорания выходят из цилиндра в атмосферу. Выпуск продуктов сгорания продолжается и в течение четвёртого такта, когда поршень движется вверх. В конце четвёртого такта выпускной клапан закрывается.

## Slide 18
Работа ДВС
а)впуск б) сжатие с) рабочий ход д) выпуск

## Slide 19: Строение и работа паровой турбины
1. диск
2. вал
3. лопатки
4. сопло
Паровые турбины работают следующим образом: пар, образующийся в паровом котле, под высоким давлением, поступает на лопатки турбины. Турбина совершает обороты и вырабатывает механическую энергию, используемую генератором. Генератор производит электричество
1
2
3
4

## Slide 20
Нагреватель
рабочее
тело
холодильник
Передает количество теплоты Q1 рабочему телу
Q1
Q2
Совершает работу
Потребляет часть полученного количества теплоты Q2
Нагреватель
Рабочим телом двигателя является газ, т.к. газ лучше всего сжимается и расширяется при изменении температуры.
Три основные части любого теплового двигателя

## Slide 21
Коэффициент полезного действия теплового двигателя - КПД
Физическая величина, показывающая, какую долю составляет совершаемая двигателем работа от энергии, полученной при сгорании топлива, называется коэффициентом полезного действия теплового двигателя
 = (А / Q ) 100%

## Slide 22: КПД теплового двигателя
 = А п/ Аз
 = Qп/ Qз
 = Nп/ Nз
  ВСЕГДА!  00%

## Slide 23
Экологические проблемы

## Slide 24: Применение тепловых машин и проблемы охраны окружающей среды
При сжигании топлива в тепловых машинах требуется большое количество кислорода. На сгорание разнообразного топлива расходуется от 10 до 25% кислорода, производимого зелёными растениями.
Тепловые машины не только сжигают кислород, но и выбрасывают в атмосферу эквивалентные количества двуокиси углерода (углекислого газа). Сгорание топлива в топках промышленных предприятий и тепловых электростанций почти никогда не бывает полным, поэтому происходит загрязнение воздуха золой, хлопьями сажи. Сейчас во всём мире обычные энергетические установки выбрасывают в атмосферу ежегодно 200 – 250 млн. т золы и около 60 млн. т диоксида серы.
Кроме промышленности воздух загрязняет и транспорт, прежде всего автомобильный (жители больших городов задыхаются от выхлопных газов автомобильных двигателей).

## Slide 25
Решение экологической проблемы

## Slide 26: Задача на применение 1 закона термодинамики
В закрытом баллоне находится газ. При охлаждении его внутренняя энергия уменьшилась на 500 кДж. Какое количество теплоты отдал газ? Совершил ли он работу?
Решение: Газ находится в закрытом баллоне, следовательно, объем газа не изменяется. Данный процесс является изохорным охлаждением. Работа газа равна 0, т.к. изменение объема равно 0.
Q= -500 кДж. (знак «-» показывает, что газ отдает тепло).

## Slide 27: Задача на расчет КПД теплового двигателя
Механическая лопата, приводимая в движение мотором мощностью 5 кВт, поднимает 180 тонн песку на высоту 6 м в течение часа. Каков КПД установки?
Дано:
Р = 5 кВт.
m = 180 т.
h = 6 м.
t = 1 ч.
Найти:
КПД - ?
Решение:
КПД = А полезная ⁄ А полная
А полезная = mgh
A полная = Pt
КПД = А полезная ⁄ А полная = mgh ⁄ Pt
КПД = mgh ⁄ Pt = 180000·9,8·6 ⁄ 5000·3600 = 0,59 = 59%
Ответ : КПД = 59%

## Slide 28: Листок самоконтроля
1. Какие устройства относятся к тепловым двигателям:
а) превращающие тепловую энергию в потенциальную;
б) электрическую энергию в тепловую;
в) внутреннюю энергию в механическую
2.Какой элемент теплового двигателя совершает работу:
а) холодильник;
б) газ или пар;
в) нагреватель;
3. Какие 2 условия необходимы для получения механической работы в тепловом двигателе:
а) наличие нагревателя и холодильника;
б) наличие рабочего тела и холодильника;
в) наличие нагревателя и рабочего тела

## Slide 29: Листок самоконтроля
4. КПД теплового двигателя всегда :
а) больше1;
б) равен 1;
в) меньше 1.
5. Какие из устройств можно отнести к тепловым двигателям?
а) утюг
б) паровая турбина
в) ружье
6. Применение 1 закона термодинамики к изотермическому процессу:
А) Q=A
Б)Q=A+pV
В)A=pV

## Slide 30: Листок самоконтроля
7.Второй закон термодинамики говорит о:
А) об обратимости тепловых процессов
Б) о необратимости тепловых процессах
В)о законе сохранения энергии
8. Какой тепловой процесс изменения состояния газа происходит без теплообмена?
A)изобарный
б)адиабатный
в)изохорный
9.Изобарный процесс-процесс, происходящий…
А) без теплообмена с окружающей средой
Б)при постоянной температуре
В) при постоянном давлении
10. КПД теплового двигателя равно 20%. Что это значит?
А)только 20% полезной работы от полной энергии топлива
Б)80% полезной работы от полной энергии топлива
В)сгорает всего 20% топлива

## Slide 31: Шкала оценивания: от 9 – 10 верных ответов , оценка «5» от 7 –8 верных ответов , оценка «4» от 5 –6 верных ответов , оценка «3» от 1 – 4 верных ответов , оценка «2»
Ответы:
1-в
2-б
3-в
4-в
5-б
6-а
7-б
8-б
9-в
10-а